## Slide 1: 天辰路-西区大道 平面交叉口综合治理研究
指导教师： 刘海旭 姚志洪
学 生： 刘欣豪（2020112921）
右键单击左侧缩略图  版式  选择【封面-2】
Ctrl + 鼠标滚轮 = 放大缩小
交通管理与控制实验课程设计

## Slide 2
交通调查
现状评价
治理方案
对比总结
右键单击左侧缩略图  版式  选择不同风格目录页
单击标题回车添加标题自动排版

## Slide 3
壹
第一部分 
交通调查
横线长度太长？ 选中后Shift + 鼠标左键水平拖拉端部圆点
交叉口概述
道路条件
流量信息
信号配时
行人、非机动车过街

## Slide 4: 交叉口概述
经过实地调查，发现该交叉口存在交通秩序不良、交通安全隐患等问题，满足交叉口选择条件。
位于成都市郫都区，为十字形双向4车道以上的信号控制交叉口，交叉口毗邻万科广场商业街、成都市实验外国语学校、中国物资储运总公司成都物流中心以及小型商业街、居民区。
天辰路-西区大道交叉口

## Slide 5: 道路条件
道路名称 | 车道位置 | 车道功能 | 车道宽度（m）
粮河路 | 非机动车道 | 非机动车通行 | 2.75
 | 进口道1 | 直行右转车道 | 3.50
 | 进口道2 | 直行左转车道 | 3.50
 | 出口道1 | 机动车通行 | 3.50
 | 出口道2 | 机动车通行 | 3.50
 | 非机动车道 | 非机动车通行 | 2.75
西区大道 | 非机动车道 | 非机动车通行 | 4.00
 | 进口道1 | 直行右转车道 | 3.50
 | 进口道2 | 直行车道 | 3.50
 | 进口道3 | 左转掉头车道 | 3.50
 | 出口道1 | 机动车通行 | 3.50
 | 出口道2 | 机动车通行 | 3.75
 | 出口道3 | 机动车通行 | 4.00
 | 非机动车道 | 非机动车通行 | 3.00
天辰路 | 非机动车道 | 非机动车通行 | 3.00
 | 进口道1 | 直行右转车道 | 3.00
 | 进口道2 | 直行左转车道 | 3.00
 | 出口道1 | 机动车通行 | 3.00
 | 出口道2 | 机动车通行 | 3.00
 | 出口道3 | 机动车通行 | 3.00
 | 非机动车道 | 非机动车通行 | 4.50
两河东路 | 进口道1 | 无标线 | 3.50
 | 进口道2 | 无标线 | 3.50
 | 出口道1 | 机动车通行 | 3.50
 | 出口道2 | 机动车通行 | 3.50
道路名称 | 道路限速（km/h） | 停车要求
粮河路 | 40 | 停车点位内除外禁止停车
西区大道 | 40 | 禁止停车
天辰路 | 40 | 禁止停车
两河东路 | 40 | 禁止停车
道路功能与宽度信息
道路限速与停车管理信息
交叉口视距三角形

## Slide 6: 流量信息
路段名称 | 车流方向 | 小时交通量 | 合计
粮河路 | 左转 | 118 | 254
 | 直行 | 83 | 
 | 右转 | 53 | 
西区大道 | 左转 | 82 | 386
 | 直行 | 236.5 | 
 | 右转 | 67.5 | 
天辰路 | 左转 | 86.5 | 747
 | 直行 | 501 | 
 | 右转 | 159.5 | 
两河东路 | 左转 | 48.5 | 350.5
 | 直行 | 224 | 
 | 右转 | 78 | 
18：00-19：00高峰小时各路段车流方向小时交通量

## Slide 7: 信号配时
 | 黄灯 | 绿灯 | 红灯
粮河路-西区大道 | 3 | 40 | 47
天辰路-两河东路 | 3 | 40 | 47
利用现场信号计时LED灯对交叉口信号配时方案进行调查测算与记录，得到该交叉口信号相位为两相位，周期时间为90s
两相位，周期90s

## Slide 8: 行人、非机动车过街
天辰路、西区大道、粮河路道路两侧均设置有非机动车道
机动车与行人混行通过交叉口
过街方式

## Slide 9
贰
第二部分 
现状评价
交叉口视距问题
标志标线设计问题
停车管理问题
Synchro仿真分析
横线长度太长？ 试试 Shift + 鼠标左键水平拖拉

## Slide 10: 交叉口视距问题
交叉口中停车视距，视距三角形不能存在障碍物阻挡
A区域拐角处杂乱的建筑阻挡视野

## Slide 11: 标志标线设计问题
交叉口信号相位设计为两相位，在调查中发现，四个交叉口流量并不匹配，且交叉口内部有左转待转区，相位未充分分配好各进口道的通行时间。
左转待转区无用设计
人行横道应垂直于道路中线，且当过街距离大于16m时理应设计行人过街安全岛。
人行横道设计

## Slide 12: 停车管理问题
该路口没有交警、摄像头等交通管制手段，许多需要临时停车的司机图方便,就在路边随意停车,导致转弯处、人行横道处都能看见违停的车辆，严重影响交通秩序，加重了交叉口的负担与拥挤状况。
由于路口位于万科生活广场处，附近没有集中的停车场，不少前来就餐的人就就近在非机动车道停车，会导致非机动车道被占用，影响其他人通行，造成交通堵塞。
路边停车问题

## Slide 13: Synchro仿真分析
设定道路条件同实际道路情况后，利用synchro仿真
结果表明 Delay： 128.7，Int. LOS：F，主要问题为天辰路直行流量大造成的拥堵。

## Slide 14
叁
第三部分 
综合治理方案
综合治理方案一：小成本方案
综合治理方案二：渠化岛设计方案
综合治理方案三：全感应协调控制方案
横线长度太长？ 试试 Shift + 鼠标左键水平拖拉

## Slide 15: 综合治理方案一：小成本方案
1、拆除西区大道与两河东路间影响视距的障碍物；
2、设置行人过街安全岛
3、拓宽粮河路、两河东路，修改天辰路车道功能；
4、交叉口内部设置导流线；
5、优化交通标志信息。
小成本方案

## Slide 16: 综合治理方案一：小成本方案
过街设计图
导流线设计图
掉头设计图

## Slide 17: 综合治理方案一：小成本方案
考虑到粮河路与西区大道的左转车流量大，天辰路与两河东路左转车流很小，故对粮河路与西区大道设置专用左转保护相位。
信号相位
考虑到行人过街进行扩增，周期至100s

## Slide 18: 综合治理方案一：小成本方案
设定道路条件与信号相位方案后，利用synchro仿真
结果表明 Delay： 128.7→89.7，Int. LOS：F → F，拥堵情况有所缓解。
Delay未大幅度降低的主要原因为增加相位为三相位，但此方案能低成本有效减少交叉口内冲突，提高行人过街安全。

## Slide 19: 综合治理方案二：渠化岛设计方案
1、拆除西区大道与两河东路间影响视距的障碍物；
2、拓宽各进出口道；
3、设置渠化岛；
4、优化交通标志信息。
渠化岛设计方案

## Slide 20: 综合治理方案二：渠化岛设计方案
渠化岛设计
人行过街设计
右转渠化设计
进出口道设计对比
拓宽前
拓宽后

## Slide 21: 综合治理方案二：渠化岛设计方案
考虑到粮河路与西区大道的左转车流量大，天辰路与两河东路左转车流很小，故对粮河路与西区大道设置专用左转保护相位。（同方案一）
信号相位
考虑到行人过街进行扩增，周期至100s

## Slide 22: 综合治理方案二：渠化岛设计方案
设定道路条件与信号相位方案后，利用synchro仿真
结果表明 Delay： 128.7→34.6，Int. LOS：F → C，拥堵情况大幅度缓解，服务水平满足需求。
此方案利用渠化岛有效减少交叉口内冲突，通过拓宽道路、设计进口道功能、优化信号相位，大幅度缓解拥堵，同时提高行人过街安全。

## Slide 23: 综合治理方案三：全感应协调控制
1、渠化设计建立在方案二的基础上
2、信号控制采用全感应协调控制
全感应协调控制方案

## Slide 24: 综合治理方案三：全感应协调控制
设定道路条件与信号相位方案后，利用synchro仿真
结果表明 Delay： 128.7→35.7，Int. LOS：F → D，拥堵情况大幅度缓解，相对于方案二较弱。

## Slide 25: 综合治理方案三：全感应协调控制
（1）和定时控制相比，它通过高度的回馈交通需求，以及改变交通模式，从而减少了延误
（2）检测信息使得周期时间能以每个周期为基础，有效地结合起来。最后，如果该相位没有得到服务请求，它可以使该相位略过，因此允许信号机去重新分配没有使用的时间到下一个相位中去
优点
造价高于其他的控制模式，因为其需要安装检测器（安装以及维护费用）。它可能引起较高的车辆停止因为绿灯时间没有为上游车队保留。
缺点

## Slide 26
肆
第四部分 
对比总结
方案比选
设计总结
横线长度太长？ 试试 Shift + 鼠标左键水平拖拉

## Slide 27: 方案比选
右键单击图表  编辑数据  更改数据
 | 信号控制方案 | 行人过街 | 造价 | Delay | LOS
实际情况 | 两相位 | 直接过街 |  | 128.7 | F
方案一 | 三相位固定配时 | 安全岛 | 低 | 89.7 | F
方案二 | 三相位固定配时 | 渠化岛 | 高 | 34.6 | C
方案三 | 三相位全感应控制 | 渠化岛 | 最高 | 35.7 | D
方案一（低成本方案）：适合较低成本对原有交叉口拥堵具有一定的改善作用
方案二（渠化岛方案）：渠化岛设计达到比较优秀的效果
方案三（感应控制方案）：在方案二的基础上选择
根据需求选择方案

## Slide 28: 设计总结
本次交通管理与控制实验，主要针对复杂交叉口进行分析，从现场调查到现状分析，从设计方案到仿真模拟，完成了对复杂交叉口治理从起点到终点全流程的实验。此次实验充分运用了交通工程专业知识与方法，应用于实际问题，提高了解决交通问题的专业能力。
现场调查
现状分析
方案设计
仿真模拟
比选总结

## Slide 29
谢谢